## Slide 1
UART_WATCH
박호윤

## Slide 2
목차
1
프로젝트 개요
2
구현과정
3
최종 프로젝트 결과
4
미래 개선사항
table of contents

## Slide 3
1
프로젝트 개요

## Slide 4
UART란?
비동기식 PISO 시리얼 통신의 일종
장점-
저전력, 단순한구조, 송수신 동시 수행 가능
단점-
노이즈에 취약,
직렬통신 – 느린속도
다중연결 불가
주기 동기화 이슈 발생가능성 多

## Slide 5
프로젝트 동작기획

## Slide 6
2
구현과정

## Slide 7
Tx 설계
처음엔 간단한 TX부터 설계
state변화는 tick에 종속됨
state구조:
IDLE START DATA0 DATA1...DATA7 STOP
TX ASM

## Slide 8
Tx AMS 개선
데이터카운트를 조건으로 하여
스테이트를 idle – start – data - stop
4단계로 압축
TX ASM

## Slide 9
Tx TESTRUN
버튼입력을 받을때마다 TX
데이터 송신, 데이터는
버튼입력마다 1씩 증가, 0 to z
까지만 출력함

## Slide 10
Rx 설계
전체적인 구조는 TX와 유사하나
데이터 안정성을 높히기 위해
클럭을 16배하고 카운트횟수를
조절하여 입력 신호의 초기가
아닌 중간쯤에서 신호를캐치
RX ASM

## Slide 11
Tx 싱크로나이즈
빨라진 RX의 클럭속도에 TX를
동기화 시켜 타이밍 이슈를
방지한다.

## Slide 12
UART_구성

## Slide 13
UART TESTRUN
PC 입력을 보드의 세그먼트에 출력
데이터 출력을 위한 ASCII TO SEG

## Slide 14
메모리가 연결된 UART
UART로 문자열(연속된 데이터)을
받아도 문제 없도록 FIFO메모리를
연결, 일종의 데이터 버퍼로서 사용.

## Slide 15
FIFO MEMORY
설계
UART RX 입력을 임시저장할 메모리가
필요, FIFO메모리를 설계

## Slide 16
FIFO MEMORY
구조
RAM은 RD가 들어오면 읽기모드
WR가 들어오면 쓰기모드에 들어간다

## Slide 17
FIFO MEMORY
UART
전단계 메모리에 값이 있는경우(not empty) 데이터를 가져오도록 설계
RXMEM은 UART_TX가 사용가능(not tx_busy)한 경우 TX로 데이터 송신하도록 설계

## Slide 18
메모리 에러
READ_data가 한타이밍 밀리는 이슈가 발생
고찰-
FIFO를 동기식 회로(순차논리)로
설계, READSTATE가 CLOCK에 종속됨
허나 레지스터 또한 CLOCK에
종속되어 rxMEM과 txMEM간 타이밍
이슈가 발생한것으로 추정

## Slide 19
ERROR FIX
FIFO에 사용되는 메모리 논리를
순차논리에서 조합논리로 변경,
비동기식 메모리로서 사용
결과: RESISTER는 RD신호와 무관하게
FIFO_CU의 상태(STATE)에 종속됨

## Slide 20
3
최종 프로젝트 결과

## Slide 21
UART_WATCH
동작 설계
UART로 PC에서 명령어를 받아 WATCH
의 추가동작(시간변화, 스탑워치 시작,
정지, 초기화)제어

## Slide 22
UART_WATCH
명령어를 받아 시계를 조작하기
위해서 명령어를 변환시켜줄 CMD_BOX
가 필요

## Slide 23
CMD_BOX
최초아이디어: FSM으로 입력 명령어 상태에 따른 신호발생, 이전입력과
다르면 상태 변화하도록 설계
ISSUE: 동일 데이터 연속 입력시
상태변화 불가능.
FIX: BUTTON_DEBOUNCE에서 영감,
FSM이 아닌 외부 신호를 플래그로
동작시키기 위해 CMDTICK과 AND 출력
명령어 발생을 알리는 외부신호틱
으로서 RX_DONE(RX완료신호)을 사용
최초아이디어
수정 아이디어

## Slide 24
CMD 적용
아이디어: 명령을 동작시키는 신호인
BUTTON_DEBOUNCE출력과 같은 형태의 신호를 BUTTON_DEBOUNCE 신호와 OR
연산

## Slide 25
UART_WATCH
구조

## Slide 26
UART_WATCH
시연

## Slide 27
4
미래 개선사항

## Slide 28
미래 개선사항
아이디어:
통신 프로토콜 적용으로 데이터신뢰성을 올리거나
가변길이 문자(유니코드)또는 문자열통신을 구현가능하다.
SIDE_EFF:
UART는 잡음에 취약하기 때문에 프로토콜에 맞지 않아
데이터가 유실될 가능성이 높아진다.

## Slide 29
PROJECT
GITHUB LINK
UART_WATCH_v1 ← Ctrl Click
https://github.com/cong2738/FPGA_Harman/tree/main/UART_WATCH_v1

## Slide 30
감사합니다